用途：

TYA系列润滑油真空滤油机，主要适用于矿山、冶金、水泥、石油、铁路、机械、化工、纺织、仪表等各工矿部门。对污染劣化的各种工业用润滑油品的净化再生起到很大作用，延长设备的检修周期和使用寿命，降低生产成本。

TYA系列润滑油真空滤油机，适用于处理各类抗磨液压油、润滑油、内燃机油、工业齿轮油、冷冻机油、压缩机油、轴承油、淬火油、真空泵油、轧制油、热处理油柴油、煤油等，针对于各类设备用油的技术要求与标准不同，设备对每个品种油都做了相应的专业配置。

TYA系列润滑油真空滤油机，能有效脱除油品中的污染物如：水份、气体、碳黑，机械杂质等，提高油品的运动粘度、闪点、乳化性。使油品迅速恢复到所需的使用性能，接近或达到相应的国家新油标准。

特点：

除去杂质能力强，大面积、深层次的精密滤材可除去油中细微颗粒，同时配备强磁过滤器以滤除铁性杂质。

独特的脱水、脱气系统，采用立体蒸发技术，多层次油水分离技术，迅速分离油中的水分和气体。

加热系统采用最优化的管路设计，确保加热均匀，油温稳定。

精密的过滤系统，多级过滤逐级加密，纳污量大。能有效除去油中的杂质，并配置滤芯污染度自动检测功能。

先进的自动恒温控制系统，自动液位控制系统，自动压力保护系统以及精良的配置，保证设备高性能运行。

在线滤油，可无人运行，运行状态由指示灯显示。

本机人性化设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗，节省运行成本。

整机设有联锁安全保护，进油与加热系统联锁，避免误操作带来的不利影响。

设有滤芯更换指标，滤芯饱和停机装置。

设有漏电、过载负荷停机装置，保护电机。

设有相序、缺相保护功能，突然停机安全机制。

可选模式：

根据用户需求可选配PLC智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。

选配在线式水分检测仪

可选配水环式真空泵。

整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式（半轴或全轴）、全封闭式、遮檐式、帆布棚、敞开式。

技术参数表：

| 项目 | 参数名称 | 单位 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 技 术 指 标 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
|  | 工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 |
|  | 工作压力 | MPa | ≤0.5 |
|  | 恒温控制范围 | ℃ | 20-80 |
|  | 电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) |
|  | 工作噪声 | dB(A) | ≤75 |
|  | 总功率 | KW | 18+3 | 18+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 |
|  | 进出口管径 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 |
|  | 设备重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 |
|  | 外形尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
|  |  | 宽 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
|  |  | 高 | mm | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 |
| 油 处 理 指 标 | 运动粘度 | mm2 /s | GB/T265 |
|  | 油中含气量 | % | ≤0.1(GB/T243) |
|  | 破乳化值 | min | ≤30 |
|  | 油中含水量 | % | 无（GB/T260） |
|  | 清洁度 | NAS | ≤6级 |
|  | 机械杂质 | % | 无（GB/T511） |
|  | 过滤精度 | um | ≤10(或根据用户需要) |

※设备外形、尺寸、技术参数仅供参考，随着产品的不断发展略有变化，请以实物为准。